Ausschreibungstexte

1. Doppelwand

  - Doppelwand ohne Bewehrung und Zusatzleistungen

Pos. 01    Menzel-Doppelwandelement

Besteht aus zwei durch Gitterträger  verbundenen

Wandscheiben und einem Hohlraum,

der nach dem Versetzen örtlich auszubetonieren ist

(ohne Bewehrung)

d=0,18/0,20/0,24/0,25/0,30 m

Betongüte: C25/30 XC4/XF1

-Wanddicke Schale 1: 5 cm,

Schale 2: 5 cm

-Wandhöhe bis 3,0m

-Wandlänge bis 9,0 m

-beidseitig schalungsglatt, jedoch nicht porenfrei,

*incl.Paßplatten,

Transport frei Baustelle unabgeladen

-in der Regel stehend verladen

Herstellerfirma: Menzel Beton-Bausysteme GmbH

……..m²

  - Doppelwand mit Bewehrung und Zusatzleistungen

Pos. 01    Menzel-Doppelwandelement

Besteht aus zwei durch Gitterträger  verbundenen

Wandscheiben und einem Hohlraum,

der nach dem Versetzen örtlich auszubetonieren ist

d= 0,20 / 0,24 / 0,25 / 0,30 / 0,365 m

Betongüte: C25/30 XC4/XF1

-Wanddicke Schale 1: 5 cm,

Schale 2: 5 cm

-Wandhöhe bis 3,0m

-Wandlänge bis 9,0 m

-beidseitig schalungsglatt, jedoch nicht porenfrei

*incl.eingebaute Bewehrung bis 15 kg/m²

*incl.Paßplatten,

*incl. Aussparungen/ Wandschlitze,

*incl. Holzabschalungen für Türen Fenster

Transport frei Baustelle unabgeladen

in der Regel stehend verladen

weitere Leistungen siehe Preisliste

Herstellerfirma: Menzel Beton-Bausysteme GmbH

……..m²

  - Zusatzleistungen

Pos. 01    Gitterträger in Doppelwandelement eingebaut

Bst 500

……..kg

Pos. 02    Feld-und Zulagebewehrung in Doppelwand-

element eingebaut

(Längseisen,Quereisen,Zulageeisen.

Stahl für Bügelmatten und Bügel)

Bst 500

……..kg

Pos. 03    Abgekanteter Randmatten sowie von Rand-

und Schubbügeln als Zulage zum Stahlpreis

……..kg