Ausschreibungstexte

2. Filigrandecke

  - Filigrandecke ohne Bewehrung und Zusatzleistungen

Pos. 01    Menzel-Filigrandeckenplatte

Betonplatte ca. 5 cm dick C 25/30 XC4/XF1

*Länge bis 8,00 m

*Breite bis 2,485 m

*ebene spachtelfähige Unterseite,

*Farbunterschiede, Haarrisse und Luftporen

sind zulässig

*Längskanten glatt und angefast

*ohne Bewehrung

*incl. Paßplatten

*incl. Schrägschnitte ohne Fase

*incl. Aussparungen

Transport frei Baustelle unabgeladen

Entladezeit 1h / 100 m²

weitere Leistungen siehe Preisliste

Herstellerfirma: Menzel Beton-Bausysteme GmbH

……..m²

  - Filigrandecke mit Bewehrung und Zusatzleistungen

Pos. 01    Menzel-Filigrandeckenplatte

Betonplatte ca. 5 cm dick C 25/30 XC4/XF1

*Länge bis 8,00 m

*Breite bis 2,485 m

*ebene spachtelfähige Unterseite,

*Farbunterschiede, Haarrisse und Luftporen

sind zulässig

*Längskanten glatt und angefast

*incl.eingebaute Bewehrung bis 10,0 kg/m²

*incl. Paßplatten

*incl. Schrägschnitte ohne Fase

*incl. Aussparungen

Transport frei Baustelle unabgeladen

Entladezeit 1h / 100 m²

weitere Leistungen siehe Preisliste

Herstellerfirma: Menzel Beton-Bausysteme GmbH

……..m²

  - Zusatzleistungen

Pos. 01    Gitterträger in Filigrandeckenplatte eingebaut

Bst 500

……..kg

Pos. 02    Feld-und Zulagebewehrung in Filigran-

deckenplatte eingebaut

(Längseisen,Quereisen,Zulageeisen.

Stahl für Bügelmatten und Bügel)

Bst 500

……..kg

Pos. 03    Abgekantete Randmatten sowie Rand-

und Schubbügeln als Zulage zum Stahlpreis

……..kg

Pos. 04    Gitterträger als Schub- Verbundbewehrung

(Zulagepreis zum Gitterträgerpreis)

……..kg

Pos. 05    Faserzementaufkantungen 16 – 30 cm Deckenstärke

In Filigrandeckenplatte einbauen

……..m

Pos. 06    Betongüte C30/37 XC4/XF1

……..m²

Pos. 07    Betongüte C35/45 XC4/XF1

……..m²